Technische Daten BMW Z4.
Z4 sDrive35i, Z4 sDrive35is

|  |  | BMW Z4 sDrive35i |  | BMW Z4 sDrive35is |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karosserie |  |  |  |  |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 2 / 2 |  | 2 / 2 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 4239 / 1790 / 1291 |  | 4244 / 1790 / 1284 |
| Radstand | mm | 2496 |  | 2496 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1511 / 1537 |  | 1511 / 1537 |
| Bodenfreiheit | mm | 130 |  | 124 |
| Wendekreis | m | 10,7 |  | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 55 |  | 55 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 8,2 (8,5) |  | 8,5 |
| Motoröl1) | l | 6,5 |  | 6,5 |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1505 / 1580 (1525 / 1600) |  | 1525 / 1600 |
| Zuladung nach DIN | kg | 330 |  | 330 |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 1835 (1855) |  | 1855 |
| Zul. Achslasten vorne/hinten | kg | 870 / 1000 |  | 870 / 1000 |
| Kofferraumvolumen | l | 180-310 |  | 180-310 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,35 x 1,96 |  | 0,35 x 1,96 |
| Motor |  |  |  |  |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile |  | R / 6 / 4 |  | R / 6 / 4 |
| Motor-Technologie |  | BMW Twin Turbo, Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) |  | BMW Twin Turbo, Direkteinspritzung zweite Generation (High Precision Injection) |
| Hubraum effektiv | cm³ | 2979 |  | 2979 |
| Hub / Bohrung | mm | 89,6 / 84,0 |  | 89,6 / 84,0 |
| Verdichtung | :1 | 10,2 |  | 10,2 |
| Kraftstoff |  | min ROZ 95 |  | min ROZ 95 |
| Leistung | kW/PS | 225 / 306 |  | 250 / 340 |
| bei Drehzahl | min–1 | 5800 |  | 5900 |
| Drehmoment | Nm | 400 |  | 450 + 502) |
| bei Drehzahl | min–1 | 1300-5000 |  | 1500 |
| Elektrik |  |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah/– | 70 / Gepäckraum |  | 70 / Gepäckraum |
| Lichtmaschine | A/W | 170 / 2380 |  | 170 / 2380 |
| Fahrdynamik und Sicherheit |  |
| Vorderradaufhängung |  | Doppelgelenk-Federbein-Zugstrebenachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung, BMW Z4 sDrive35is: Adaptives M Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern |
| Hinterradaufhängung |  | Zentrallenkerachse, getrennte Federn und Dämpfer, Anfahr- und Bremsnickausgleich, BMW Z4 sDrive35is: Adaptives M Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern |
| Bremse vorne |  | Einkolben-Rahmensattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 348 x 30 / belüftet |  | 348 x 30 / belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 324 x 20 / belüftet |  | 324 x 20 / belüftet |
| Fahrstabilitätssysteme |  | Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent |
| Sicherheitsausstattung |  | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, sitzintegrierte Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Dreipunkt-Automatikgurte mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige |
| Lenkung |  | Servolenkung elektromechanisch (EPS), optional: Servotronic |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14,4 |  | 14,4 |
| Reifen vorne/hinten |  | 225/45 R17 91W RSC / 255/40 R17 94W RSC |  | 225/40 R18 88W RSC / 255/35 R18 90W RSC |
| Felgen vorne/hinten |  | 8J/8,5J x 17 LM |  | 8J/8,5J x 18 LM |

|  |  | BMW Z4 sDrive35i |  | BMW Z4 sDrive35is |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW ConnectedDrive |  |  |  |  |
| Komfort |  | Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte |
| Infotainment |  | Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online |
| Sicherheit |  | Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | BMW Z4 sDrive35i: 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe), BMW Z4 sDrive35is: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 4,055 (4,780) |  | 4,780 |
| II | :1 | 2,396 (3,056) |  | 3,056 |
| III | :1 | 1,582 (2,153) |  | 2,153 |
| IV | :1 | 1,192 (1,678) |  | 1,678 |
| V | :1 | 1,000 (1,390) |  | 1,390 |
| VI | :1 | 0,872 (1,203) |  | 1,203 |
| VII | :1 | (1,000) |  | 1,000 |
| R | :1 | 3,677 (4,454) |  | 4,454 |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 3,077 (2,563) |  | 2,563 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht (DIN-Leergew.) | kg/kW | 6,7 (6,8) |  | 6,1 |
| Literleistung | kW/l | 75,5 |  | 83,9 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 5,2 (5,1) |  | 4,8 |
| 0–1000 m | s | 24,4 (24,2) |  | 23,8 |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h km/h km/h km/h km/h | s | 4,9 / 5,7 (-) |  | - |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 (250) |  | 250 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |
| BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig |  | Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| städtisch | l/100kmkm kkm km | 13,5 (12,6) |  | 12,6 |
| außerstädtisch | l/100kmkm km | 7,0 (6,9) |  | 6,9 |
| insgesamt | l/100kmkm km | 9,4 (9,0) |  | 9,0 |
| CO2 | g/km | 219 (210) |  | 210 |
| Emissionseinstufung |  | EU5 |  | EU5 |
| Versicherungseinstufung |  |  |  |  |
| KH / VK / TK |  | 13 / 23 / 25 |  | 13 / 23 / 25 |

Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

BMW Z4 sDrive35i: Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

1)  Öl-Wechselmenge
2)  temporär mit Overboost